O B E C J I N D Ř I C H O V I C E P O D S M R K E M

ZASTUPITELSTVO OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023,

o technických podmínkách pro zásahy do komunikací

Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se na svém zasedání dne 14.12.2023 usneslo usnesením č. 10/6/23 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvod ustanovení

Technické podmínky pro zásahy do místních a účelových komunikací v majetku obce vydává Obec Jindřichovice pod Smrkem (dále jen vlastník nebo správce) jako obecně závaznou vyhlášku ve smyslu ustanovení § 7 a 10 platného znění zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Důvodem je zejména správa všech typů komunikací v majetku obce, které jsou zpravidla evidovány v pasportu místních komunikací, tak, aby byly udržovány v dobré provozuschopné kvalitě. Existence komunikace však uvedením v pasportu komunikací není podmíněna.

Článek 2
Popis dotčených činností

Technické podmínky upravují povinnosti při přípravě a provádění výkopů rýh, jam, protlaků a jiných stavebních činností na vozovkách a v tělesech obecních komunikací, příkopech, v mostních objektech, v propustcích a na dalších objektech dopravní infrastruktury včetně nejbližšího souvisejícího okolí (dále jen stavba nebo stavební činnost). Stavební činností se rozumí každá činnost, která může stav dopravní infrastruktury ovlivnit.

Článek 3
Souhlas vlastníka

Ke stavbě je třeba předchozího souhlasu vlastníka dopravní infrastruktury na základě žádosti stavebníka, není-li žadatelem vlastník komunikace. Souhlas vlastníka je podmíněn splněním podmínek a požadavků uvedených v tomto dokumentu. Souhlas s překopem zpevněné vozovky lze vydat v případě, že není možné provést protlak.
Stavebník k žádosti o souhlas předloží doklad o existenci podzemních zařízení v místě stavby a návrh provedení prací včetně technologických postupů.

Článek 4
Technické podmínky a požadavky

4.1 Předběžná opatření
Před zahájením prací je na celém území dotčeném stavbou třeba zajistit vytýčení všech podzemních zařízení, aby nedošlo k jejich narušení v průběhu výstavby. Dále je třeba provést zabezpečení okolí, aby v následném průběhu provádění prací nebylo ohroženo zdraví osob a aby nedošlo k poškození majetku na přilehlých místech.

4.2 Požadavky na kvalifikaci
Stavební a montážní práce může zajišťovat osoba s kvalifikačním a živnostenským oprávněním.

4.3 Podmínky omezení provozu
Bude-li při stavební činnosti na dopravní infrastruktuře omezen provoz, je třeba předem zajistit provedení bezpečnostních a provozních opatření včetně dopravního značení, výstražných prvků, zábran a osvětlení. Tato opatření je třeba provést dle specifických technických podmínek pro jednotlivé případy nebo dle podmínek souhlasu vlastníka.

4.4 Technické podmínky
4.4.1 Termínové omezení
V období od 1.11. do 31.3. nebudou vzhledem ke klimatickým podmínkám prováděny finální úpravy povrchů ani části stavby vyžadující dodržení technologických postupů při teplotách nad bodem mrazu. Vlastník si může vymínit termínový posun stavby.

4.4.2 Otvírání výkopů
Otvírání povrchů je třeba provádět pouze v nezbytném rozsahu.
Dlážděné kryty je nutno rozebrat tak, aby byly prvky dlažby minimálně poškozeny. Jednotlivé dlažební prvky budou řádně očištěny a uloženy odděleně od ostatního výkopového materiálu, tak aby bylo zajištěno jejich další použití. Nevyužitý dlažební materiál bude předán vlastníkovi. V případě poškození nebo odcizení materiálu je nutné na vlastní náklady použít nový materiál stejného typu a barvy.
Před zahájením prací na asfaltových a betonových krytech vozovek a chodníků bude proveden svislý přímý řez. Po proříznutí je třeba dbát na zajištění nebouraných částí proti odlomení a dále je možné provádět bourání obvyklými prostředky. Při dodatečném rozšíření původního výkopu odfrézováním nebo vybouráním asfaltových nebo betonových vrstev v šířce budoucího výkopu budou okraje dodatečně zaříznuty. Vybouraný asfaltový materiál bez příměsí bude nabídnut k recyklaci nebo předán oprávněné osobě k likvidaci.

4.4.3 Výkopy rýh a jam
Při provádění výkopů, odebírání výkopku s jeho dočasným uložením na místo určené deponie nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle aktuálního znění ČSN 736133 (návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). Práce musí být prováděny v souladu s vydaným rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace a aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla minimální. Stavebník odpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu, za řádné zabezpečení stability výkopu (např. pažením) a za případné škody na křižujícím vedení všech dotčených podzemních zařízení.

4.4.4 Ukládání podzemních zařízení
Při ukládání podzemních rozvodů infrastruktury do těles komunikací budou provedena opatření pro omezení poruch a použitém chrániček potrubí nebo kabelů, případně kolektorové tvárnice. Při křížení rozvodů s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy zásady prostorového uspořádání dané aktuální normou ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Před zásypem rýh nebo jam je třeba zajistit geometrické zaměření ukládané infrastruktury.

4.4.5 Zásypy rýh, vrstvení, hutnění
Obsyp nebo lože podzemních rozvodů je prováděn pískem frakce 0-4 mm do výšky cca 200 mm. Obsyp se hutní po vrstvách doporučené tl. 100 mm vždy po obou stranách; hutnění se provádí ručně nebo lehkými dusadly. V předepsané výšce nad rozvodem je ukládána odpovídající výstražná páska. Zbylá část rýhy bude zasypána výkopovým materiálem zbaveným kamenů případě jiným schváleným materiálem po vrstvách, jejichž tloušťka (zpravidla 150-300 mm) musí být uzpůsobena šířce rýhy, druhu použitého zásypového materiálu a použité hutnící technice. Z hlediska požadavků na kvalitu prováděných prací budou dodrženy postupy uvedené v aktuálním znění ČSN 721006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin), ČSN 736133 (Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací) a ČSN 736192 (Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží).
Kontrolu zásypu statickou zatěžovací zkouškou je nutno provést u hlubokých překopů (např. kanalizace). U běžných překopů (kabely, přípojky) lze k informativní kontrole použít rázové zkoušky lehkou dynamickou deskou. Při převzetí dokončeného zásypu výkopu v komunikaci bude stavebníkem předložen protokol o míře zhutnění od akreditované osoby.

Tab.1 – míry zhutnění pro obsyp a zásyp potrubí
Typ plochy	Max.zatížení / [t]	Míra zhutnění zeminy / [% PS]		Poznámka
Plochy bez zatížení		85	88	Trávníky, předzahrádky atp.
Plochy mírně zatížené A 15	1,5	87	90	Občasný pojezd osobními vozy
Plochy středně zatížené B 125	12,5	89	92	Občasný pojezd těžšími vozy
Plochy vysokozatížené D 400	40,0	92	95	Místní a státní komunikace

4.4.6 Povrchy vozovek a chodníků
Před provedením finální úpravy povrchového krytu lze povolit dočasně omezenou méně kvalitní úpravu horního souvrství po dobu stanovenou vlastníkem, aby proběhlo dostatečné usazení zásypových vrstev a vrstev podkladu před konečnou úpravou krytu.
Konečná úprava musí zajistit, aby původní vlastnosti a parametry komunikace z hlediska únosnosti a povrchových vlastností (niveleta, sklon, drsnost) byly obnoveny v alespoň předchozí dlouhodobě udržitelné kvalitě. Po dokončení zásypových prací bude provedeno rozšíření rýhy na každou stranu půdorysu hloubeného výkopu pro provedení konstrukčních vrstev a finální obnovy krytu. Šířka rozšíření musí být minimálně taková, aby opravou byly překryty všechny poruchy vzniklé v nestmelených vrstvách a podloží. Minimální šířka rozšíření u vozovky je 500 mm, u chodníků 300 mm. Nebude-li vlastníkem stanoveno či odsouhlaseno návrhové řešení konstrukčních vrstev, je třeba provést tyto vrstvy v obdobné skladbě původního povrchu.
Při podélných výkopech bude kryt chodníku proveden vždy nový v celé ploše, šíře nově doplňované vrstvy vozovkového pásu bude min.1200 mm. Veškeré styčné plochy spár živičných krytů se provedou technologií opravy spár trvale pružným tmelem. Dojde-li v průběhu provádění stavebních prací k odlomení či poškození styčné hrany výkopu, musí být provedeno nové zaříznutí v celé délce poškozené hrany a v tloušťce pokládaných živičných vrstev. Konečná povrchová úprava ze živičného koberce bude v úrovni nivelety vozovky. Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým spojovacím nátěrem.
Obnova po zásazích do živičných obrusných vrstev silničních vozovek nad 6 m2 bude prováděna strojní pokládkou.
4.4.7 Ostatní podmínky
U neuvedených postupů nebo povrchů z neuvedených materiálů bude postupováno podle pokynů vlastníka komunikace.

4.5 Výjimky z podmínek
Vlastník dotčené dopravní infrastruktury může povolit z těchto podmínek a požadavků v havarijních a jiných mimořádných odůvodněných situacích výjimku. Případná výjimka nebude mít vliv na kvalitu prací.

Článek 5
Odpovědnost a povinnosti

Tyto podmínky jsou závazné pro všechny právnické i fyzické osoby zúčastněné na provádění dotčených činností.
Odpovědnost za plnění podmínek a kvalitu prováděných prací má odpovědný zástupce osoby provádějící stavební činnosti.

Článek 6
Platnost a účinnost

Specifické technické podmínky mohou být upřesněny aktualizací nebo přílohami tohoto dokumentu.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Tomáš Svitič	Kamila Koláříková	Martin Vondráček
      1. místostarosta	2. místostarosta	starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:	15.12.2023

Sejmuto z úřední desky dne:	31.12.2023